## Slide 1: ТЕМА ЛЕКЦІЇ: Іноваційні технології розділення та зварювання тканин у дитячій хірургії.

## Slide 2: План лекції:
Історія виникнення методу електрозварювання тканин у дитячій хірургії
Актуальність інноваційних технологій у дитячій хірургії
Переваги інноваційних технологій у порівнянні з традиційними методами та відповідно до супутніх захворювань у дітей
Застосування інноваційних технологій в дитячій хірургії

## Slide 3: Історія виникнення методу
На початку XVIII століття, після відкриття теплових властивостей електрики, Олександр Едмон Беккерель винайшов Електроніж, який використовувався для припікання тканин. З цього періоду і можна відраховувати історію електрохірургії.
У 1854 р хірург Albrecht Theodor Middeldorpf (1824-1868 рр.) Опублікував першу монографію про застосування електричного струму в хірургії та назвав цей метод «galvanocautery». В якості джерела струму використовувалися цинк-платинові батареї. Запропонованим ним способом можна було виконувати розсічення тканин і коагуляцію кровоносних судин.
A. Middeldorpf були розроблені найбільш важливі електрохірургічні інструменти, що включають Електроніж і «петлю» для видалення поліповідних пухлин. Ці інструменти є предками сучасного електрохірургічного обладнання.

## Slide 4: Актуальність теми
Науково-технічний прогрес супроводжується впровадженням у практику нових методик, апаратури, інструментарію та технологій. Українські науковці (інженери, медики, фізики, біологи) під керівництвом академіка Б.Є. Патона розробили та впровадили у практику технологію зварювання живих м’яких тканин. Дана медична технологія втілена у багатьох науково-практичних розробках різних галузей хірургії та запатентована у багатьох країнах.
Метод електрозварювання живих м’яких тканин (ЕЗЖМТ) виник у відповідь на потребу у малотравматичних, фізіологічних, безкровних технологіях при виконанні оперативних утручань.
За час використання хірургами різних спеціальностей накопичений великий досвід методу біозварювання, вивчені його можливості, переваги та недоліки.

## Slide 5
Наукова розробка методу біозварювання відбувалася за двома паралельними напрямками: клінічне випробування і практичне використання на базі різноманітних ЛПЗ України, лабораторій Інституту електрозварювання імені Б.О. Патона НАН України та Національної академії аграрних наук України, а інженерно-технічна частина наукових пошуків проводилася фахівцями Інституту електрозварювання імені Б.О. Патона НАН України спільно з міжнародною асоціацією «Зварювання» (Weldin).

## Slide 6: Принцип дії методу:
При пропусканні електричного струму через біологічні тканини у них виділяється тепло пропорційно силі струму, електричному опору тканини і часу протікання струму. У результаті підвищення температури понад 50°С відбувається денатурація білків, а при 100–150°С – активне випаровування води, що міститься у тканинах. Цей процес використовується в електрохірургії для гемостазу, різання та зварювання тканин. Зварювання – це процес отримання нероз’ємних з’єднань окремих частин при нагріві їх і пластичному деформуванні внаслідок стиснення із деяким зусиллям, що можливо тільки з використанням біполярних електрохірургічних інструментів. За відсутності зусилля стиснення відбувається лише коагуляція білка, що призводить до гемостазу. Зупинка кровотечі коагуляторами обмежена діаметром судин менше 2 мм, а міцність з’єднання тканин вкрай низька. Електронагрівом із прикладанням тиску 8–16 кгс/см2 зварювання) можна лігувати судини будь-якого діаметра, і такі «зварювальні шви» ви тримують триразовий максимальний артеріальний тиск (в експерименті – понад 650 мм рт.ст.).

## Slide 7: Принцип дії методу:
Біполярні інструменти за визначенням безпечніші, ніж однополярні, оскільки обмежують зону протікання електричного струму, а тому, відповідно, і зону нагріву лише ділянкою між електродами, виключаючи небажаний вплив його на прилеглі тканини і віддалені життєво важливі органи. М’які біологічні тканини на 70–80% складаються з електропровідних водних розчинів електролітів, переважно хлоридів натрію та калію, та неелектропровідних білків. Системи гомеостазу підтримують концентрацію електролітів в організмі з високою точністю. Внаслідок цього питомий опір води організму є сталим, а опір тканин визначається їх вологістю та структурою, що формує струмопровідні шляхи між електродами.

## Slide 8: Принцип дії методу:
Отримані результати дослідження дозволяють стверджувати, що при стисненні електродами товщина тканини, залежно від виду, зменшується у 3–10 разів. Це відбувається переважно за рахунок витіснення води (вологість зменшується у 2–6 разів) і значно менше – за рахунок витіснення разом із водою завислих білкових структур та деформації білкових волокон. Очевидно, стиснення також є фактором руйнування клітин тканин.
На початку нагріву тканини струмом через позитивний температурний коефіцієнт електропровідності електролітів опір тканини зменшується, а струм – збільшується. Після перевищення температури коагуляції опір тканин починає зростати внаслідок зміни структури тканини і збільшення, особливо після 100°С, кількості непровідних міхурців пари. При цьому струм і потужність нагрівання поступово зменшуються, а температуранавіть дещо знижується.

## Slide 9: Переваги методу
Позитивною властивістю біполярної хірургії порівняно із лазерною, аргоновою, плазмовою та іншими видами хірургії з джерелами поверхневого нагріву є принципова неможливість звуглювання тканин і пригорання її до електродів. По-перше, через випаровування води температура тканини не може перевищити 150°С і, по-друге, збільшення опору тканин при зневодненні автоматично знижує потужність нагріву. Щоправда, переривання струму хірургом не за допомогою «педалі», а шляхом розмикання електродів, що знаходяться під напругою, може ініціювати дуговий розряд, що призводить до карбонізації тканини та її решток на поверхні електродів. Такий спосіб керування процесом, зрозуміло, є небажаним.

## Slide 10: Застосування методу в дитячій хірургії
Результати лікування за допомогою ЕЗЖМТ дозволяють рекомендувати широке впровадження методу біозварювання у дитячій хірургії.
Метод заслуговує особливої уваги при операціях у дітей, хворих на гемофілію та інші хвороби згортання крові, а також у тих випадках, коли трансфузії препаратів крові обмежені релігійними причинами; перспективне його використання у дитячій онкохірургії.
Метод біозварювання дозволяє оперувати на паренхіматозних органах, виконуючи органозберігаючі втручання; у лікуванні гемангіом критичних локалізацій у дітей має хороші косметичні наслідки, дозволяє уникнути гормонотерапії і тривалого небезпечного лікування В-блокаторами у багатьох випадках, є дієвою альтернативою лазеротерапії, але є більш доступний; при лікуванні спонтанного пневмотораксу метод торакоскопічного електрозварювання бул та плевробразії може бути визнаним методом вибору