## Slide 1: МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІ Кафедра дитячої хірургії з травматологією та ортопедією
Тема:Лапараскопічна хірургія .
Показання та протипоказання до використаня лапараскопічної хірургії.

## Slide 2: План лекції
1. Малоінвазивна хірургія – область хірургії, в якій операції виконують з мінімальних розтинів черевної стінки.
2.Лапароскопія – ендоскопічний огляд органів черевної порожнини.
3.Торакоскопія – ендоскопічний огляд органів грудної порожнини та середостіння.
4.Медіастиноскопія – ендоскопічний огляд органів середостіння, без введення ендоскопа в плевральну порожнину.
5.Кульдоскопія – ендоскопічний огляд органів малого тазу, ендоскоп вводять через задне склепіння.
6.Артроскопія – ендоскопічний огляд порожнин суглобів та суглобових поверхонь.

## Slide 3: Актуальність
В Україні за рік в дитячих хірургічних стаціонарах виконується від 24 до 26 тисяч апендектомій. В структурі надання ургентної хірургічної допомоги дітям, операції з приводу гострого апендициту складає 87-92%. Данні літератури останніх років вказують на той факт, що незважаючи на розвиток медичної науки та практики післяопераційна летальність у хворих з гострим апендицитом зупинилася на рівні 0,2 – 0,3 %, а в окремих регіонах на рівні 0,4 – 0,5%. Летальність при ускладнених формах захворювання сягає 4,3 - 5,8%.

## Slide 4: Науково - методичне обґрунтування теми
Розвиток сучасної хірургії, зокрема дитячої, неможливий без впровадження новітніх технологій, а серед них малоінвазійних втручань. Запровадження у клінічну практику дитячих хірургів методів торако- та лапароскопічних операцій відбувається дещо повільніше, ніж серед загальних хірургів, — першу лапароскопічну апендектомію в дорослих виконано ще в 1983 р. (Semm, 1983) і лише в 1992 р. — в дитини (Ure et al., 1992).

## Slide 5: Навчальні цілі лекції
Ознайомити інтернів - дитячих хірургів з різновидами мініінвазивних оперативних методик, що використовуються в дитячій хірургії, пояснити їх переваги та недоліки. Професійно-орієнтовна мета: навчити інтернів - дитячих хірургів основам мініінвазивних методів лікування, створити уяву про їх різновиди, переваги та недоліки. Навчальні питання: 1. Різновиди мініінвазивних втручань. 2. Переваги мініінвазивної хірургії. 3. Недоліки мініінвазивної хірургії. 4. Показання до різних видів оперативних втручань. 5. Обґрунтування вибору мініінвазивної тактики.

## Slide 6
Малоінвазивна хірургія – область хірургії, в якій операції виконують з мінімальних розтинів черевної стінки.
Лапароскопія – ендоскопічний огляд органів черевної порожнини.
Торакоскопія – ендоскопічний огляд органів грудної порожнини та середостіння.
Медіастиноскопія – ендоскопічний огляд органів середостіння, без введення ендоскопа в плевральну порожнину.
Кульдоскопія – ендоскопічний огляд органів малого тазу, ендоскоп вводять через задне склепіння.
Артроскопія – ендоскопічний огляд порожнин суглобів та суглобових поверхонь.

## Slide 7
У всі часи хірургів не задовольняв той факт, що доступ до об'єкту хірургічного втручання в якій-небудь порожнині людського тіла може займати майже такий же час, що і операція в цій порожнині. Хірургічна травма при такому доступі часто більш значна, ніж травма, нанесена під час основного етапу операції. Для подолання цієї обставини були розроблені розрізи, максимально оберігаючи тканини, а також спеціальні ретрактори – інструменти, що допомагають виконувати хірургічні маніпуляції через найменші розрізи. Проте маленький розріз майже завжди робить операцію трудомісткою і навряд чи скорочує її час, тому іронічні хірурги прозвали ці спроби «хірургією через щілину» («key-hole surgery»). З іншого боку, добре відомо, що хворі багато в чому оцінюють якість операції по тому, що вони можуть бачити на своїй шкірі, – рубцю

## Slide 8: Лапараскопічна хірургія . Показання та протипоказання до використаня лапараскопічної хірургії.
Ендоскопічні операції – це операції, які виконуються в просвіті порожнистих органів з метою діагностики та/або лікування захворювань.

## Slide 9: Перевагами ендоскопічних операцій є:
• мала інвазивність;
• низька частота ускладнень;
• короткий період госпіталізації (часто ці втручання можуть виконуватися в амбулаторному режимі);
• короткий реабілітаційний період;
• косметичний ефект (відсутність шкірних рубців

## Slide 10
Ендоскопічна хірургія – напрям хірургії, що дозволяє виконувати радикальні операції чи інвазивні діагностичні процедури без широкого розтину покривів через точкові проколи тканин (лапароскопічні, торакоскопічні, риноскопічні, артроскопічні операції), або через природні фізіологічні отвори (при фіброезофагогастродуодено-скопії, колоноскопії, бронхоскопії, цистоскопії і ін ).
У 1938 році Янош Вереш з Угорщини розробив безпечну і забезпечену пружинним обтуратором голку для накладення пневмотораксу. Після проходження голки в порожнину обтуратор, “вистрибуючи”, прикриває вістрі голки і попереджає випадкову перфорацію або пошкодження внутрішніх органів. В даний час голку Вереша повсюдно застосовують для накладення пневмоперитонеума.

## Slide 11
У 1947 році Рауль Палмер висунув принцип контролю внутрішньочеревного тиску при інсуффляціі, а німецький гінеколог і інженер, професор Курт Земм розробив для цієї мети автоматичний інсуфлятор. Земм став одним з найбільш продуктивних клініцистів і розробників у галузі лапароскопії. У 60-х роках Земм замінив 78% відкритих гінекологічних операцій лапароскопічними із загальною частотою ускладнень, що дорівнює 0.28%. тим самим був продемонстрована безпека і ефективність лапароскопії.
У 60-70-х роках з’явилися лідери, які сприяли розвитку ендохірургіі, особливо в гінекології. Незважаючи на блискучі результати окремих хірургічних Центрів, лапароскопії не вдавалося завоювати міцних позицій в практиці загальних хірургів. Лапароскопія, проте тимчасово втратила популярність коли була вдосконалена КТ і стали загальнодоступними біопсії, виконуваності за допомогою УЗД.

## Slide 12
У СРСР лапароскопія набула широкого поширення в 70-80 роках. Значні успіхи були досягнуті колективами хірургів, якими керували В.С Савельєв, О.С. Кочнєв, В.С. Маят, Ю.А. Нестеренко та ін. У першу чергу це стосувалося невідкладної лапароскопії при гострих хірургічних захворюваннях. Розвивалися не тільки діагностична, але й лікувальна лапароскопія: лапароскопічні санація і дренування черевної порожнини, динамічна лапароскопія, різні види органостомій. Особливу увагу приділяли проблемі лікування гострого холециститу та механічної жовтяниці.
У 1977 році Де Кок почав виконувати апендектомії з частковою лапароскопіч-ною підтримкою. Застосування лапароскопії при обстеженні молодих жінок, які надходили з підозрою на гострий апендицит, знизило частоту видалення незмінних червоподібних відростків на 50%. У 1986 році Уоршоу застосував лапароскопію для визначення стадій раку підшлункової залози. Точність діагностики досягла 93%.

## Slide 13
Революція в ендоскопічній техніці сталася в 1987 році, коли група японських інженерів сконструювала матрицю, що дозволяє трансформувати віодеосигнал для передачі на монітор. Це дозволило (завдяки поліпшенню якості зображення та його збільшення в 30-40 разів і за пітримки асистентів) почати виконання радикальних хірургічних втручань. У 1987 році французький хірург з Ліона Філіп Муре вперше успішно виконав лапароскопічну холецистектомію. Трохи пізніше таку ж операцію зробили американські хірурги МакКерман і Сай (1988). Ендохірургічна техніка за кілька місяців кардинально змінила принципи лікування жовчнокам’яної хвороби.

## Slide 14: Перевагами ендохірургічних оперативних втручань у порівнянні з традиційними операціями є:
1. Мала травматичність, що проявляється у вигляді зниження післяопераційного болю, швидкого (1-2 добу) відновлення фізіологічних функцій.
2. Короткий госпітальний період. Багато операції виконують амбулаторно або вони вимагають лише 2-3 денного перебування у хірургічному стаціонарі.
3. Зменшення тривалості втрати працездатності в 2-5 разів.

## Slide 15: Показання до діагностичної лапароскопії.
Планова лапароскопія:
1. Підозра на злоякісні та доброякісні пухлини черевної порожнини.
2. Ревізія злоякісних пухлин для визначення поширеності процесу.
3. Диференційна діагностика захворювань печінки.
4. Асцит невизначеної етіології.
Екстренна лапароскопія.
1. Больовий синдром при підозрі на гостру хірургічну патологію та сумнівний клінічній картині.
2. Закрита травма живота з метою діагностики, та визначення характеру і розповсюдженості ушкоджень.

## Slide 16: Протипоказання
Загальні:
1. Шок різної етіології.
2.Гостре порушення мозкового кровообігу.
3. Порушення згортання крові.
4. Серцево-судинна та легенева недостатність в стадії декомпенсації.
Місцеві:
1. Значно виражений метеоризм.
2. Багаточисленні нориці передньої черевної стінки.

## Slide 17: Недоліки лапароскопії:
1. Огляд внутрішніх органів і маніпуляції з ними проводяться за допомогою відеомонітору.
2. Видимий простір обмежений, відсутнє відчуття «глибини».
3. Об’єкти збільшені в декілька разів.
4. Положення оптичної системи та інструментів відносно фіксовані.
5. Спостерігається ефект «гойдалки» - напрямок руху робочої частини інструментів зворотно напрямку переміщення рукоятки.
6. Пальпація органів можлива тільки за допомогою інструментів, які не дають тактильної чутливості і мають обмежену свободу рухів.
7. Необхідно застосовувати спеціальне обладнання та інструменти.

## Slide 18: Технічне забезпечення ендохірургічних операцій
Ендоскопічна хірургія стоїть осібно серед інших хірургічних методик по ступеню своєї залежності від технічної оснащеності. Недолік кількості і якості інструментальної бази, а також незадовільна підготовленість хірургічного персоналу часто є основною перешкодою на шляху впровадження і розповсюдження цього прогресивного методу виконання операцій. Немає сумнівів в тому, що, починаючи оперувати ендоскопічно, слід мати достатньо повне уявлення про структуру і призначення спеціального устаткування, уміти легко діагностувати можливі несправності, дефекти з'єднання і взаємодії складних приладів, що входять в ендохірургічний комплекс. Ці знання повинні не тільки забезпечити безперебійне функціонування комплексу, але і запобігти розвитку ятрогенних ускладнень, якими, на жаль, рясніє період становлення методики в світі і особливо в нашій країні. Спектр невеликих несправностей і «нестиковок» дуже великий. Накопичуючись, дрібні нелади здатні так «затягнути» операцію, зробити її такий технічно «непривабливою», що формування негативного відношення до нового способу може стати практично неминучим.

## Slide 19: Ендохірургічний комплекс.
Назва комплексу електроприладів, призначених для виконання ендоскопічних операцій, що найбільш прижилася, – «стійка». У стійку входить необхідний мінімум пристроїв і візок для установки і переміщення всього комплексу по операційній.

## Slide 20: Візок
Забезпечує консолідовану роботу і електричний захист всіх встановлених пристроїв. Верхня полиця візка призначена для установки монітора і повинна знаходитися приблизно на рівні очей оперуючого хірурга. Іноді візок комплектується виносними і навіть встановленими на шарнірах додатковими поличками. Вони призначені для приладів, до яких необхідний частий доступ під час операції.
Переміщення візка повинне бути легким, зважаючи на часто виникаючу необхідність зміни положення стійкі, навіть в ході однієї операції, наприклад: при положенні комплексу з боку голови пацієнта він може заважати анестезіологічній службі интубировать хворого, тоді, вже підключену стійку необхідно тимчасово відсунути і потім повернути на колишнє місце. Після остаточної установки візок фіксується жорстким гальмівним механізмом щоб уникнути небажаних зсувів комплексу.
Оскільки стійка містить п'ять-сім, а іноді і більш електричних приладів, споживаючих велику потужність, візок забезпечується блоком розеток, захищених запобіжником, фільтром або стабілізатором напруги.
Останніми роками великою популярністю користується ідея консолідованого комп'ютерного управління приладами стійкі. Ендохирургичеській комплекс в цьому випадку забезпечується комп'ютером, а візок, відповідно, отримує додаткові панелі з цифровими портами.

## Slide 21: Відеосистема Монітор
Частина відеосистеми, безпосередньо відтворююча операційну картину – відеомонітор. Це один з найбільш важливих компонентів задіяних в ендохірургічному комплексі.
Від правильного перенесення кольорів, що дозволяє здатності і чіткості зображення монітора часто залежить точність діагностики і тканинного диференціювання. Екранний дозвіл монітора може знаходитися в межах від 450 до 1400 рядків, ніж вище роздільна здатність, тим більше чітке зображення можна отримати, тим більше дрібні деталі доступні огляду (для порівняння: екранний дозвіл більшості побутових телевізорів не перевищує 450 рядків). Як правило, використовується екран з діагоналлю 14" і 21". Чим менше екран, тим вище чіткість зображення.
Сучасні монітори провідних фірм останнім часом забезпечуються спеціальними пристроями, що трансформують аналоговий сигнал в цифровій для передачі останнього на комп'ютер.

## Slide 22: Відеокамера
Найскладніший і дорожчий компонент відеосистеми, що визначає якість зображення. Якщо монітор лише відтворює отриманий електричний сигнал, то камера його формує.
Зазвичай хірургічна відеокамера є приладом, що складається з двох компонентів: сприймаючої головки і блоку обробки зображення. Така конструкція дозволяє максимально полегшити і зменшити в об'ємі ту частину апарату, яку хірург тримає в руці. Фактично, головка містить лише заломлюючу лінзу і сприймаючу мікросхему – чіп.
Більшість відомих відеокамер з'єднуються з будь-яким стандартним жорстким ендоскопом. З'єднання відрізняється лише способом кріплення головки. Найбільш зручним є так зване цанговое кріплення, при якому хірург може одним рухом без додаткових зусиль з'єднати або зняти головку камери при необхідності.
Роздільна здатність відеокамер варіює від 450 до 1100 рядків, оптимуму, на нашу думку, знаходиться десь між 600 і 850 рядками. Необхідно відзначити, що дозвіл понад 600 рядків передається на монітор і відтворюється останнім тільки по S-VHS каналу. Таким чином, відеокамери, в яких відсутня ця лінія безглуздо комплектувати дорогим монітором і навпаки: монітор високого дозволу для реалізації своїх можливостей вимагає трьохчіпової камери.

## Slide 23: Відеозапис
Початківці эндохирурги часто розцінюють її як зайву розкіш, проте саме для початківців особливо важливо документувати свої операції.
Відеозапис дозволяє:
а)после операції спокійно проаналізувати свої помилки і неточності
б) отримати унікальний учбовий матеріал для інших хірургів
в) не дозволити списати ускладнення післяопераційного періоду на технічні погрішності в ході операції.
Враховуючи впровадження страхової медицини, документальне відео може стати об'єктивним критерієм оцінки якості виконаної операції. Крім того, завдяки відеозапису пацієнт може отримати повніше уявлення про надану йому допомогу.
Для тимчасових рутинних записів цілком достатньо побутового відеоплеєра.
Іноді стійка комплектується відеопринтером, який дозволяє робити знімки окремих етапів операції вибірково.
Зараз часто використовується комп'ютерний запис всієї операції.

## Slide 24: Оптика
Як правило, ендохірурги використовують жорсткі оптичні прилади з системою циліндрових лінз Хопкинса. Існують також лапароскопи з рухомим керованим дистальним кінцем, але їх застосування вельми обмежене зважаючи на відсутність помітних переваг перед стандартною оптикою. Будь-який ендоскоп включає два абсолютно незалежних канали: канал передачі зображення і канал світлопередачі.
Перший транслює зображення об'єкту операції на сприймаючий чіп відеокамери, другої з'єднується з световодом і, будучи як би його продовженням, проводить світло в операційну порожнину. Найбільш поширений ендоскоп діаметром 10 мм, хоча успішно застосовують і цілком відповідають сучасним стандартам якості ендоскопи діаметром 5, і навіть 2 мм.
Стандартний лапароскоп (ендоскоп) має кут огляду від 90 до 120°, що не завжди достатньо, особливо у випадках, коли потрібний огляд об'єкту збоку Вирішення проблеми – використання приладів з кутовою оптикою (30 і рідко 45°). За рахунок повороту такого ендоскопа навколо осі хірург може оглянути об'єкт практично з усіх боків, отримавши навіть вигляд ззаду, якщо, звичайно, об'єкт повністю знаходиться в операційній порожнині.

## Slide 25: Освітлення
До появи волоконної оптики проблема освітлення порожнини при ендоскопічних дослідженнях здавалася нерозв'язною. Використовувався і лобовий рефлектор і лампи розжарювання, які поміщалися безпосередньо на кінці ендоскопа, але всі ці способи не могли задовольнити діагностів і, зрозуміло, зовсім не годилися для ендохірургії.
Для отримання адекватної освітленості об'єкту операції необхідне могутнє джерело світла, причому щоб уникнути опіків і інших негативних теплових явищ, світло повинне бути холодним.
Ендохірурна система освітлення це стаціонарний освітлювач і світловод, що передає світло до об'єкту операції.

## Slide 26: Інсуфлятор
Всі ендохірургічні операції виконують в природній або штучно створюваній порожнині, що, втім, виходить з назви методики. Порожнина, в якій проводять втручання, прий-нявто називати операційній. Зрозуміло, що чим більше операційна порожнина, тим краще візуалізація об'єкту, тим вище ефективність і діапазон оперативних дій. Для того, щоб підвести черевну стінку, або утримати від спаду стінки заочеревинної порожнини давно і ефективно використовують газ, найчастіше вуглекислий. Автоматичний прилад для нагнітання газу в черевну порожнину називається – інсуфлятор. Введення вуглекислого газу в черевну порожнину називається – карбоксиперитонеум.
Швидкість інсуфляції газу при первинному накладенні карбоксиперитонеума 1 л/мін. Більшість лапароскопічних операцій виконують при тиску 12 мм рт. ст.

## Slide 27: Лапароліфтінг
Під цим терміном розуміють різні безгазові способи підведення передньої черевної стінки для створення адекватної операційної порожнини. Необхідність такого роду процедур продиктована прагненням уникнути ускладнень пов'язаних з шкідливою дією тиску газу на внутрішні органи.
Існує безліч різних конструкцій, наприклад пристрій, що підводить передню черевну стінку спеціальним гачком сполученим з гвинтовим підйомником, для цього в зоні інтересу виконують мікролапаротомію (2-3 см).

## Slide 28: Евакуація і подача рідини
Ендохірургічні відсмоктування практично не відрізняється від загально-хірургічного, його особливість полягає в тому, що зазвичай він комбінується в одному корпусі з приладом для подачі рідини в операційну порожнину. Такий комплексний прилад з легкої руки того ж Земма прийнято називати аквапуратором, але часто можна почути і інші назви, наприклад: аспіратор-іригатор. Відсмоктування і подачу рідини здійснюють через загальну універсальну канюлю шляхом перемикання режимів спеціальними кнопками. Активація аквапуратора може здійснюватися натисненням на педаль, або бути автоматичною – включатися при відкритті відповідної магістралі. Проста конструкція надійніша.

## Slide 29: Коагуляція і різання тканин
Для коагуляції і різання тканин в ендохірургії, як і в «відкритій» можуть використовуватися різні джерела енергії, наприклад лазер або високочастотні звукові коливання. Проте на сьогоднішній день домінуючим способом боротьби з кровотечею при ендоскопічних операціях є електрохірургія.
Електрохірургічні пристрої в різний час мали різні назви, які ми часто вимовляємо, не вникаючи в сенс: діатермія, електроніж, електрохірургічний блок, электро-каутер, радіоніж і т.д. По суті, все це синоніми. Принцип роботи цих приладів однакове – локальне розігрівання тканин пацієнта за рахунок високої концентрації струму на активному електроді.
Цей пристрій давно став атрибутом кожної операційної, і переважна більшість хірургів використовують його практично постійно.
При монополярній коагуляції і різанні електричний струм проходить через все тіло пацієнта від власне робочого інструменту до другого електроду – пластини, що забезпечує широкий контакт. Робочий електрод зазвичай називають «активним», а пластину «пасивним» електродом. Як вже наголошувалося коагуляційний ефект розвивається на тій ділянці ланцюга, де відбувається найбільша концентрація струму. У нормі це місце між робочим інструментом і тканиною.

## Slide 30: Всі спеціальні інструменти можна розділити на декілька груп:
1. для доступу (голка Вереша, троакари, торакопорти);
2. для виконання основного етапу операції:
– для фіксації тканин і органів, створення експозиції (ретрактори та затискачі);
– для розтину тканин (ножиці, L-електрод, биполярний пінцет);
– для з’єднання тканин (голкотримач, кліпси, кліпатор);
– для видалення тканин, органів та санації порожнини (інструмент для іригації та аспірації, трьохпелюстковий розширювач);
3. допоміжні інструменти спеціального призначення (голки для біопсії, пальпатор та інші).

## Slide 31: Постановка портів